## Шиномонтажный станок для колес автобусов, грузовых, дорожно-строительных и с/х машин - ШМГ-1Н

## Описание:

## Предназначен для демонтажа и монтажа шин колес автобусов, грузовых, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин посадочным диаметром 14-26 дюймов.
Диаметр отверстия диска обода колеса от 110 до 520 мм.

Технические параметры:

## Диаметр колеса в сборе - 			           1600 мм

## Посадочный диаметр шины - 			 14-26 дюймов

## Max ширина колеса в сборе –			           680 мм

## Диаметр отверстия диска колеса -		           от  110  до  520 мм

## Скорость вращения шпинделя - 			 6 - 8 об/мин

## Уровень акустического давления (при работе) - 70 Дб

## Габаритные размеры станка -			           2100х1540х1400 мм

## Габаритные размеры пульта управления - 	245х210х845 мм

## Крепление стенда в 3-ех точках             (анкера - PFG 12х28 и болты М12- 6gх90.88.019)

## Напряжение - 					          380 В , 50 Гц, 10А, 3,5кВт

## Масса нетто (брутто) - 				          560 (800)кг

## Комплектация:

## Стенд ШМГ-1Н в сборе: 1 шт

## Монтажные части, инструмент и принадлежности, в том числе:	1 компл

## - монтажная лопатка:	1 шт.

## - монтажная лопатка:	1 шт.

## - зажим монтажный:	1 шт.

## - шприц нагнетатель смазки:	1 шт.

## Эксплуатационная документация:	1 компл.