БМ-1000 - Универсальный балансировочный станок

Универсальный балансировочный станок для колес грузовых автомобилей, а также легковых автомобилей и легких грузовиков типа «Газель», с диаметром диска до 30 дюймов и массой колеса до 200 кг. Механический подъемник для колес.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
● автоматический цикл "запуск-измерение-торможение";
● экономичный частотноуправляемый электропривод, обеспечивающий плавный режим разгона и торможения;
● раздельные режимы со своими рабочими скоростями и временем разгона и торможения для грузовых и легковых колес;
● настройка нуля от 1 до 20 г для легковых и 1 г / 25 г / 50 г для грузовых колес;
● пересчет результатов измерения при изменении геометрических размеров диска колеса;
● 5 программ ALU;
● электромагнитный тормоз для фиксации колеса в любом положении;
● счетчик отбалансированных колес;
● автоматическая калибровка раздельно для каждого режима;
● автоматический ввод дистанции;
● крышка с ячейками для инструмента и грузов;
● диаметр вала 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
● 2 конуса для колес л/а;
● специальный конус для колес легких грузовиков и микроавтобусов типа «Газель» и «Соболь»;
● набор фланцевых адаптеров для г/а, имеющих: 6 крепежных отверстий на диаметре 205 мм, 222,4 мм, 245 мм; 8 крепежных отверстий на диаметре 275 мм, 285 мм; 10 крепежных отверстий на диаметре 225 мм, 285,6 мм, 335 мм;
● гайка с резьбой Тр40х3;
● клещи для снятия и установки грузов;
● кронциркуль;
● тележка с механическим подъемным устройством (для установки тяжелых колес).

ОПЦИИ:
● быстросъемная гайка;
● набор для колес с центральным отверстием обода 120÷180 мм.