Станок шиномонтажный для колес грузовых автомобилей – ШМГ-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Предназначен для монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей, автобусов и техники специального назначения.

- Подходит для монтажа камерных, бескамерных шин, шин с монтажным ручьем, с запорным  кольцом

- Ручное перемещение и разворот монтажно-демонтажного устройства.

- Вращение колеса по и против часовой стрелке.

- Электрогидравлический привод зажимного устройства.

- Пульт управления на мобильной стойке.

- Бронзовое червячное колесо мотор-редуктора обеспечивает долгую бесперебойную эксплуатацию станка

Основные технические характеристики стенда.

| Электрическое подключение 3-х фазное напряжение высота | 380 В ± 10% 50 Гц ± 0,4% |
| --- | --- |
| Максимальный потребляемый ток, А, не более кратковременно | 12 5000 |
| Максимальная потребляемая мощность электрооборудования, кВт, не более | 6,0 |
| Максимальный диаметр колеса в сборе, мм | 2300 |
| Максимальная ширина колеса в сборе, мм | 1100 |
| Диаметр обода колеса, дюйм | от 14″ до 42″ |
| Диаметр отверстия диска колеса, мм | От 110 до 520 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6 - 8 |
| Уровень акустического давления (при работе), дБ, не более | 70 |
| Габаритные размеры стенда, мм, не более: длина ширина высота | 1950 1750 1400 |
| Масса нетто (брутто), кг, не более ………… | 760 (900) |

Включение и отключение стенда от электрической сети производится автоматическим выключателем в шкафу силовом.

Управление работой стенда осуществляется при помощи джойстика (тумблеров) и педалей, расположенных на переносной стойке управления.

# Footnotes

Ширина бортируемого колеса зависит от технологии монтажа – демонтажа шин.