| БМ-200 Станок балансировочный для колес легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. |  |
| --- | --- |

1. ПРЕИМУЩЕСТВА:

| 1.1 | Наиболее популярный отечественный балансировочный станок. Отпускная цена не зависит от колебаний валютного курса. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Конструкция опорно-зажимного узла, а также габариты кожуха позволяют балансировать колёса массой до 75кг, с диаметром обода до 24 и шириной обода до 20 дюймов. |  |
| 1.3 | Приспособление для балансировки дисков «ГАЗЕЛЬ» входит в базовый комплект поставки. |  |
| 1.4 | Русифицированная панель управления повышает удобство управления станком и ускоряет выполнение измерений. |  |
| 1.5 | Функция «Два оператора» позволяет обслуживать одновременно два автомобиля с разными типоразмерами колес, причем переход от одного размера к другому обеспечивается нажатием одной кнопки. |  |
| 1.6 | Пониженная скорость вращения вала, обеспечивает повышенный ресурс эксплуатации механизма торможения его вращения и позволяет сократить время выполнения измерений. |  |
| 1.7 | Фиксирует количество отбалансированных колёс |  |
| 1.8 | Обеспечивает автоматический ввод параметров: расстояние до обода и его диаметр. |
| 1.9 | Пять программ балансировки легкосплавных дисков и программа для установки грузиков за спицами. |
| 1.10 | Внесена в реестр средств измерений РФ |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| 2.1 | Диапазон измерения неуравновешенной массы, г | 0 - 200 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Дискретность измерения неуравновешенной массы, г | 1 |
| 2.3 | Электрическое питание: | напряжение питания, В | 220 |
|  |  | частота тока, Гц | 50 |
|  |  | потребляемая мощность, кВт, не более | 0,8 |
| 2.4 | Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более | 1375х1100х1462 |
| 2.5 | Масса, кг, не более | 90 |
| 2.6 | Допустимые параметры балансируемых | максимальная масса колеса, кг | 75 |
|  | колес: | диаметр обода колеса, мм (дюймы) | 265-665 (10"-26") |
|  |  | ширина обода колеса, мм (дюймы) | 40-510 (1.5"-20") |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

| 3.1 | Станок балансировочный | 1 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Защитный кожух | 1 |
| 3.3 | Конус малый | 1 |
| 3.4 | Конус большой | 1 |
| 3.5 | Конус для установки колес легких грузовиков типа «Газель» | 1 |
| 3.6 | Резьбовой вал ТР 36х3 | 1 |
| 3.7 | Быстросъемная гайка | 1 |
| 3.8 | Втулка гайки | 1 |
| 3.9 | Фланец (чашка) гайки | 1 |
| 3.10 | Пружина коническая | 1 |
| 3.11 | Клещи специальные | 1 |
| 3.12 | Кронциркуль | 1 |
| 3.13 | Руководство по эксплуатации | 1 |