| БМ-700 Стенд балансировочный c пневматической системой зажима для колес легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. |  |
| --- | --- |

1. ПРЕИМУЩЕСТВА:

| 1.1 | Новая модель отечественного балансировочного стенда, сочетающего в себе все необходимые функции для работы с современными автомобильными колёсами |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Конструкция опорно-зажимного узла, а также габариты кожуха позволяют балансировать колёса массой до 65кг, с диаметром обода до 30 и шириной обода до 20 дюймов |  |
| 1.3 | Обеспечивает автоматический ввод параметров: расстояние до обода и диаметр диска при помощи измерительной линейки за одно движение. Данные о ширине диска вводятся также автоматически, акустическим датчиком расположенным на защитном кожухе. |  |
| 1.4 | Пневматическая система зажима колеса, позволяет экономить время рабочего цикла. Усилие зажима постоянное, не зависит от давления в пневмосети |  |
| 1.5 | Цветной монитор диагональю 17 дюймов отображает трёхмерную проекцию колеса с указанием положения балансировочных грузиков |  |
| 1.6 | Функция «АВТОВЫБОР» - автоматический выбор режима балансировки при вводе параметров колеса автоматической линейкой |  |
| 1.7 | Функция ускоренной остановки колеса после измерения дисбаланса, позволяет значительно сокращать время балансировочного цикла |  |
| 1.8 | Функция памяти позволяет обслуживать одновременно до 7 автомобилей с разными типоразмерами колес, с быстрым переходом от одного размера к другому. |  |
| 1.9 | Установка самоклеющихся грузов измерительной линейкой |  |
| 1.10 | Автоматический поворот колеса в место установки грузика |  |
| 1.11 | Шесть программ ALU для балансировки легкосплавных дисков, плюс динамический и статический режим балансировки |
| 1.12 | Программы для установки корректирующих грузов за спицами легкосплавных дисков, установки самоклеющихся грузиков измерительной линейкой, и оптимизации положения шины на диске, позволяют легко работать с самыми современными колёсами автомобилей. |
| 1.13 | Быстрозажимное устройство Haweka и приспособление для балансировки дисков «ГАЗЕЛЬ» входит в базовый комплект поставки. |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| 2.1 | Дискретность отсчёта угла, угл. град. | 2,5 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Дискретность измерения неуравновешенной массы, г | 1 |
| 2.3 | Электрическое питание: | напряжение питания, В | 220 |
|  |  | частота тока, Гц | 50 |
|  |  | потребляемая мощность, кВт, не более | 0,25 |
| 2.4 | Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 8-10 |
| 2.5 | Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более | 1460х1200х1875 |
| 2.6 | Масса, кг, не более | 90 |
| 2.7 | Допустимые параметры балансируемых | максимальная масса колеса, кг | 65 |
|  | колес: | диаметр обода колеса (автоматический ввод данных), мм (дюймы) | 9"-28" (229-711) |
|  |  | диаметр обода колеса (ручной ввод данных), мм (дюймы) | 9"-30" (229-762) |
|  |  | ширина обода колеса, мм (дюймы) | 40-510 (1.5"-20") |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

| 3.1 | Станок балансировочный | 1 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Защитный кожух с акустическим датчиком | 1 |
| 3.3 | Конус малый | 1 |
| 3.4 | Конус средний | 1 |
| 3.5 | Конус большой | 1 |
| 3.6 | Конус для установки колес легких грузовиков типа «Газель» | 1 |
| 3.7 | Зажимное пневматическое устройство | 1 |
| 3.8 | Втулка зажимного устройства | 1 |
| 3.9 | Фланец (чашка) зажимного устройства | 1 |
| 3.10 | Пружина коническая | 1 |
| 3.11 | Клещи специальные | 1 |
| 3.12 | Кронциркуль | 1 |
| 3.13 | Руководство по эксплуатации | 1 |